Техническая характеристика аэропорта Пенза.

Аэропорт расположен на южной окраине города Пензы в 8км от административного центра города.

Аэродром Пенза имеет одну искусственную взлетно-посадочную полосу (ИВПП) размером 2800 х 45м. Покрытие – асфальтобетон, прочность покрытия ИВПП характеризуется классификационным числом PCN и составляет 44/R/B/X/T.

Аэродром Пенза пригоден к эксплуатации следующих типов воздушных судов (ВС): Ан-2, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ил-76Т, Ил-76ТД, Ил-114, Як-40, Як-42, SAAB-2000, Pilatus PC-12, М-101Т «Гжель», Embraer-120, CL-600-2B19 (CRJ-100/200), Cessna-208В Grand Caravan и его модификации, L-410 и его модификации, А-319 и его модификации, ATR-72-500 и его модификации, Embraer-190 и его модификации, Ан-148 и его модификации, Embraer-170, вертолетов всех типов днем и ночью, круглый год.

На аэродроме имеются рулежные дорожки (РД) A, B, C, D, 5, 6:

- РД A шириной 21м с укрепленными обочинами по 5м с каждой стороны;

- РД B шириной 21м с укрепленными обочинами по 5м с каждой стороны;

- РД C шириной 21м с укрепленными обочинами по 5м с каждой стороны;

- РД D шириной 21м с укрепленными обочинами по 5м с каждой стороны;

- РД 5 шириной 18м – временно выведена из эксплуатации;

- РД 6 шириной 18м.

Тип покрытия РД A, РД B, РД C, РД D – асфальтобетон, РД 5, РД 6 – цементобетон.

Классификационное число покрытия РД A, РД B, РД C, РД D – PCN 53/F/D/X/T.

На аэродроме имеются пассажирский и технический перроны.

Пассажирский перрон размером 223х213м расположен севернее ИВПП. На пассажирском перроне расположены 8 мест стоянок (МС) воздушных судов. Тип покрытия перрона – асфальтобетон, толщина покрытия 30см. Классификационное число покрытия перрона:

- МС 1, МС 2, МС 3, МС 4 – PCN 47/R/B/X/T (смешанное);

- МС 5, МС 6, МС 7, МС 8 – PCN 64/F/D/X/T.

МС 1, МС 2, МС 3, МС 5, МС 6 и МС 7 предназначены для стоянки ВС Ан-24, Як-40, Ил-114, SAAB-2000, Ан-28, Pilatus PC-12, М-101Т «Гжель», Embraer-120, CRJ-100/200, Cessna-208В Grand Caravan и его модификаций, L-410 и его модификаций, А-319 и его модификаций, ATR-72-500 и его модификаций, Embraer-190 и его модификаций, Ан-148 и его модификаций, Embraer-170, а также вертолетов всех типов, кроме Ми-26.

МС 4 и МС 8 предназначены для стоянки ВС Ил-76ТД, Ил-76Т, Як-42, Ан-12, а также вертолета Ми-26.

МС 9 расположена южнее пассажирского перрона. Тип покрытия МС 9 – асфальтобетон, толщина покрытия 30см. Классификационное число покрытия МС 9 – PCN 64/F/D/X/T. МС 9 предназначено для стоянки ВС Ил-76ТД, Ил-76Т, Як-42, Ан-12, вертолета Ми-26, а также используется для противообледенительной обработки ВС.

Технический перрон размером 118х120м расположен севернее ИВПП и западнее пассажирского перрона. Тип покрытия технического перрона – цементобетон, толщина покрытия 30см.